Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

# Opis przedmiotu zamówienia

# Sprzęt audio

| Lp | Nazwa | Ilość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikser SOUNDCRAFT Signature 12 MTK | 1 | Specyfikacja 12-kanałowy analogowy mikser niewielkich rozmiarów z wbudowanymi efektami\Rozbudowany interfejs USB (14 wejść/12 wyjść) Przedwzmacniacze mikrofonowe Iconic Soundcraft® Ghost Wbudowany znany brytyjski equalizer Soundcraft® Sapphyre ze specjalnymi kontrolkami średnich tonów Wielokrotnie nagradzany silnik efektów Lexicon® zawiera m.in. Reverb, Delay, Chorus i modulacje dźwięków. dbx® Limiters (kompresory High-ratio) na kanałach wejściowych 2-kanałowy interfejs USB umożliwia odtwarzanie i nagrywanie dźwięku - Przełącznik wejścia Hi-Z do gitar, basów i innych instrumentów Filtry Hi-pass (low-cut) i zasilanie phantom 48V na wszystkich kanałach mikrofonowych Wbudowany uniwersalny zasilacz. |
| 2 | Zestaw AKG WMS45 Sport Set | 1 | Zestaw z mikrofonem nagłownym do zastosowań estradowych (do wokalu): Nadajnik PT45: przełącznik częstotliwości pracy i wyświetlacz wskazujący numer wybranego kanału, płynna regulacja czułości wejścia, trójpozycyjny przełącznik on/mute/off, kontrolka LED wskazująca wyczerpanie baterii/akumulatora. Nadajnik zasilany jest jedną baterią AA. Odbiornik SR45: praca w trybie "diversity", przycisk do ustawienia kanału - częstotliwości pracy systemu, pokrętło poziomu sygnału, dwie kontrolki LED informują o obecności sygnału i o zbyt wysokim poziomie sygnału, symetryczne wyjście XLR i niesymetryczne gniazdo Jack (6,3mm) Mikrofon nagłowny C 544L: Charakterystyka: kardioidalna |
| 3 | Zestaw AKG WMS45 Instrumental SET | 3 | W skład zestawu PW (Perception Wireless) wchodzą: odbiornik SR45, nadajnik do paska PT45, kabel instrument-nadajnik, zasilacz. Odbiorniki SR45 z zasilaczem impulsowym SMPS 12V i wyposażone w niesymetryczne gniazdo Jack 1/4″. Nadajnik PT45 zasilany jedną baterią AA pracującą do 8 godzin, trójpozycyjny przełącznik on/mute/off, przełącznik częstotliwości pracy i wyświetlacz numeru wybranego kanału, „męskie” gniazdo mini XLR do podłączenia mikrofonów, elastyczną antenę nadawczą, kontrolkę LED poziomu baterii/akumulatora oraz płynną regulację wzmocnienia sygnału. Z nadajnikiem w komplecie jest uchwyt do paska oraz bateria AA. Kabel instrumentalny MKGL z zestawu PW Instrumental Set o długości 1m i złącza – duży Jack mono i żeński mini XLR do nadajnika PT45. |
| 4 | Zestaw AKG WMS45 Vocal SET | 1 | W skład zestawu PW (Perception Wireless) wchodzą: odbiorniki SR45, nadajniki do ręki HT45 Odbiorniki SR45 z zasilaczem impulsowym SMPS 12V pracują w trybie „diversity” i wyposażone są w profesjonalne, symetryczne wyjście męski XLR i niesymetryczne gniazdo Jack 1/4″. Poziom sygnału regulowany pokrętłem z przodu obudowy od poziomu mikrofonowego do liniowego. Przycisk „Channel”do wybierania numeru kanału częstotliwości pracy, widocznego na wyświetlaczu. Dwie kontrolki LED informują o obecności sygnału i o zbyt wysokim poziomie sygnału. Nadajnik HT45 z zestawu PW Vocal Set zasilany jest jedną baterią AA pracującą do 8 godzin, ma przełącznik częstotliwości pracy i wyświetlacz numeru wybranego kanału, przełącznik poziomu wzmocnienia high/low, trójpozycyjny przełącznik on/mute/off oraz kontrolkę LED poziomu baterii/akumulatora. W komplecie jest uchwyt do statywu SA45 z redukcją gwintu oraz bateria AA. Opcjonalne akcesorium do zestawów serii Perception Wireless/ WMS45 to uchwyt RMU40 do mocowania jednego lub dwóch odbiorników SR45 w racku. |
| 5 | Zestaw przenośny nagłośnieniowy do 15 kg | 2 | Informacje ogólne: Obudowa ABS , Wbudowany odtwarzacz CD, USB, SD System Antishock (odtwarzacz CD), Wbudowany odbiornik Bluetooth, Wbudowany 2-kanałowy odbiornik UHF z 16 częstotliwościami (norma CE), Funkcja echo, Możliwość przesyłu sygnału master do innej kolumny PWA220 poprzez "PWA BROADCAST" (opcja), Wejście mikrofonowe combo (XLR-Jack), Wejście liniowe (Jack 3,5mm), Wyjście głośnikowe (Jack 6,3mm), Automatyczna konfiguracja kolumny oraz nadajników UHF za pomocą IR, Zasilanie: 220V, wbudowany akumulator wielokrotnego ładowania, Wygodny uchwyt oraz kółka, Gniazdo kolumnowe, Wbudowany schowek na mikrofony, W zestawie bezprzewodowy mikrofon doręczny, nagłowny oraz pilot zdalnego sterowania i pokrowiec Dane techniczne: Moc maksymalna: 300W Moc RMS: 200W Głośnik niskotonowy: 8" / 20cm Tweeter 4" / 10cm Pasmo przenoszenia: 80Hz - 18kHz Wbudowane akumulatory: 2 szt (12V / 4.5A) Zasilanie: 220V Wymiary: 490 x 340 x 340mm Waga do 15kg Akumulator: tak |

Sprzęt i wyposażenie zostały opisane przez określenie minimalnych, wymaganych i potrzebnych Zamawiającemu parametrów funkcjonalnych co oznacza, że dopuszczalne jest zaoferowanie sprzętu i wyposażenia posiadających parametry na wymaganym poziomie lub lepsze od opisanych.