Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli dla potrzeb uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 im. K. Makuszyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim, w ramach zadania „zakupy inwestycyjne w SP12 – II etap, część 2”, w skład których wchodzą:

| L.p. | Nazwa | Ilość | Wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Regał jednostronny archiwalny 2500 | 8 | Wymiary (wys./szer./gł.): 2500x900x300 mm. obciążenie półki 100 kg, 7 półek Słupy i półki wykonane z giętej blachy zimnowalcowanej lakierowanej farbą proszkową. Dokumenty zabezpieczone przed wypadaniem do tyłu i na boki za pomocą ograniczników (płaskowników) montowanych ponad poziomem półki Kolor standardowy - jasnopopielaty (RAL7035) |
|  | Regał jednostronny archiwalny 2000 | 1 | Wymiary (wys./szer./gł.): 2000x900x300 mm. obciążenie półki 100 kg, 6 półek Słupy i półki wykonane z giętej blachy zimnowalcowanej lakierowanej farbą proszkową. Dokumenty zabezpieczone przed wypadaniem do tyłu i na boki za pomocą ograniczników (płaskowników) montowanych ponad poziomem półki Kolor standardowy - jasnopopielaty (RAL7035) |

- Wszystkie opisane wyżej regały muszą posiadać być zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi projektowania i budowy regałów magazynowych

- Wyposażenie zostało opisane przez określenie minimalnych, wymaganych i potrzebnych Zamawiającemu parametrów funkcjonalnych co oznacza, że dopuszczalne jest zaoferowanie sprzętu i wyposażenia posiadających parametry
na wymaganym poziomie lub lepsze od opisanych. Wymiary i podział poszczególnych mebli nie może ulec zmianie.

- Dostawa odbędzie się transportem Wykonawcy wraz z rozładunkiem i wniesieniem zmontowanych regałów do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego
(2 piętro, brak windy), w godzinach od 08:00 do 15:00 (codziennie od poniedziałku do piątku).

- Miejsce realizacji dostawy: Szkoła Podstawowa nr 12 im. K. Makuszyńskiego,
ul. Belzacka 104, 97-300 Piotrków Trybunalski.

- Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy i kompletny oraz oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta oraz winien pochodzić z autoryzowanej sieci sprzedaży – oficjalnego kanału sprzedaży na rynek Unii Europejskiej, a także być objęty gwarancją producenta.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na zakupiony sprzęt zgodnie z gwarancją producenta, nie krótszy niż 24 miesiące.