Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Drukarki 3D z akcesoriami

| Lp. | Nazwa | Ilość | opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drukarka 3D | 2 | Drukarka 3D Drukarka z intuicyjnym interfejsem i w pełni automatycznym procesem wydruku. Zintegrowany slicer oraz połączenie z WiFi. Czujnik filamentu umożliwiający śledzenie poziomu materiału dający możliwość jego wymiany w odpowiednim momencie i kontynuowania wydruku. Automatyczne poziomowanie blatu. System operacyjny: Android Obsługiwane systemy operacyjne: Mac OS do wersji Mojave / Windows 7 i nowsze Pakiet oprogramowania: menu w języku polskim Pole robocze: np.20 x 20 x 18 cm (min 15x15x15 cm) Głowica: Pojedyncza, V3 Procesor: Quad Core Łączność: WiFi, Ethernet, USB Obsługiwane materiały: PLA, ABS, PET, TPU, NYLON, ASA, HIPS, GLASSBEND Wbudowana kamera Podgrzewany blat Zaawansowany system chłodzenia. Wsparcie techniczne |
| 2 | Pracownia Druku 3D do drukarek | 2 | 10 x Filamenty PLA -Biblioteka gotowych do druku modeli 3D -Creator z bazą klocków i innymi częściami konstrukcyjnymi, -E-kursy z zakresu nowoczesnych technologii nauczania zdalnego i metodologii STEAM, gotowe scenariusze lekcji na: matematykę, fizykę, przyrodę, geografię, biologię, chemię, technikę, informatykę i nauczanie wczesnoszkolne - zgodne z podstawą programową. -Prezentacje multimedialne dla uczniów, -Karty pracy dla uczniów, -Gwarancja 24 miesiące -Serwis i infolinia techniczna -Instrukcje obsługi w języku polskim dostępne w formie cyfrowej i drukowanej. -Szkolenia on-line -Usługi serwisowe oraz bezpłatna infolinia ze wsparciem od specjalistów. |
| 3 | Laptop | 2 | Laptop o parametrach minimalnych: - Ekran o przekątnej 15,6 cali - Procesor: Intel Core i5 - Pamięć RAM: 8 GB - Dysk: 256 SSD Złącza: HDMI, USB, Czytnik kart SD Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0 - System operacyjny: Windows 10 Pro. |
| 4 | Długopisy 3D | 4 | Zestaw zawiera: długopisy 3D - 6 szt., przenośne baterie (power bank) do korzystania z długopisów 3D bez zasilania – 6 szt., materiały do druku – filament, szablony do pracy w klasie z długopisami 3D Warunki techniczne: •zakres obsługiwanej temperatury: od 50 do 210*C •8 ustawień prędkości •system start-stop •ceramiczna głowica •specjalna głowica pozwalająca na pracę z niższą niż nominalna temperatura dla danego typu materiału, np: 160 stopni dla typowego PLA •system automatycznego cofania filamentu przy wyłączaniu - mechanizm zapobiegawczy przed zapychaniem urządzenia •możliwość pracy na zasilaniu z power-banku •wyświetlacz LCD •napięcie zasilania 5V - możliwość zasilania z power banku •ergonomiczny uchwyt z wyściółką gumową • karty pracy do użytku zgodnie z podstawą programową Szkoły Podstawowej •instrukcja w języku polskim •obsługa filamentów: PCL, PLA, nGEN, nGen_FLEX, ABS, PET-G i innych. |
| 5 | Filamenty PLA (niebieskie, zielone, żółte, czerwone i białe) | 20 | Filament to do drukarki 3d z którego powstaje wydruk 3D. Szpula filamentu: 750g PLA - wytrzymały, łatwy w użyciu , biodegradowalne tworzywo sztuczne wykonane z odnawialnych zasobów naturalnych. Skład zestawu: filamenty niebieskie – 4 szt filamenty zielone – 4 szt filamenty żółte – 4 szt filamenty czerwone – 4 szt filamenty białe – 4 szt |

Sprzęt i wyposażenie zostały opisane przez określenie minimalnych, wymaganych i potrzebnych Zamawiającemu parametrów funkcjonalnych co oznacza, że dopuszczalne jest zaoferowanie sprzętu i wyposażenia posiadających parametry na wymaganym poziomie lub lepsze od opisanych.